附件2

FDD和TDD方式的IMT系统基站

接收机阻塞指标

| 系统 | 基站接收 频率范围 | 干扰 平均功率 | 有用 信号功率 | 干扰信号载波位置 | 干扰信号 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1800MHz频段FDD方式的IMT系统 | 1710-1785MHz | -5dBm | 灵敏度+6dB | 1792.5MHz | 5MHz 同类型信号 |
| 1900MHz频段TDD方式的IMT系统 | 1885-1915MHz |  |  | 1877.5MHz |  |
| 2100MHz频段FDD方式的IMT系统 | 1920-1980MHz |  |  | 1912.5MHz |  |